Водоснабжение Новомариинского сельского поселения осуществляется из подземного водозабора.  Водоисточник включает в себя пять одиночных водозаборных скважины.

| № участка | № скважины | Привязка скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3/92 | д. Верхний Куендат |
| 2 | 47/89 | с. Новомариинка, 60г |
| 3 | 11/143 | п. Орехово, ул. Ленина, 2в |
| 4 | ТМ-317 | п. Орехово, ул. Трактовая, 12а |
| 5 | 15/89 | д. Туендат, ул. Шамского, 34б |

Водоснабжение Куяновского сельского поселения осуществляется из подземного водозабора.  Водоисточник включает в себя восемь водозаборных скважин.

| № участка | № скважины | Привязка скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44/74 | с. Березовка |
| 2 | 58/91 | д. Городок, ул.Центральная, 17/1 |
| 3 | 31/89 | д. Калмаки, ул.Новая, 2/1 |
| 4 | 78/87 | с. Куяново, ул. Молодежная, 19/1 |
| 5 | 78/76 | д. Кульдорск, ул. Центральная, 2/1 |
| 6 | 9/87 | д. Лилленгофка, ул. Центральная, 4/1 |
| 7 | 14/91 | с. Малиновка, ул. Центральная, 3 |
| 8 | 56/91 | д. Уйданово, ул. Центральная, 37/1 |

Питьевая вода проходит контроль по следующим показателям качества воды:

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | - " - | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | - " - |

Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 4);

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) орг. | 3 |  |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Сульфаты ( ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Аммиак | - " - | 2,0 | с.-т. | 3 |
| Нитрит-ион | - " - | 3,0 | орг. | 2 |
| Хлорит-ион | - " - | 0,2 | с.-т. | 3 |

Отбор проб осуществляется на каждой водозаборной скважине, из распределительной сети водопровода отбор проб осуществляется из двух точек на наиболее возвышенных и тупиковых ее участков.

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований представлены в таблице 5

Таблица 5

| Вид показателей Наименование населенного пункта | водозабор | РЧВ водоподготовки | распределительная водопроводная сеть | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во скважин | кратность | кол-во проб | кол-во РЧВ | кратность | кол-во проб | кол-во водо-прово-дов | кратность | кол-во проб |  |
| Микробиологические |
| д.Верхний Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Новомариинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Орехово | 2 | 1 р. в кварт. | 8 | - |  | - | 2 | 1 р. в мес. | 48 | 56 |
| д. Туендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Березовка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Городок | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Калмаки | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Куяново | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Кульдорск | 1 | 1 р. в кварт. | 2 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 14 | 16 |
| д. Лилленгофка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Малиновка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д.Уйданово | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| итого: | 13 |  | 52 | 0 |  | 0 | 13 |  | 302 | 354 |
| Органолептические |
| д.Верхний Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Новомариинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Орехово | 2 | 1 р. в кварт. | 8 | - |  | - | 2 | 1 р. в мес. | 48 | 56 |
| д. Туендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Березовка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Городок | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Калмаки | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Куяново | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Кульдорск | 1 | 1 р. в кварт. | 2 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 14 | 16 |
| д. Лилленгофка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Малиновка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д.Уйданово | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| итого: | 13 |  | 52 | - |  | - | 13 |  | 302 | 354 |
| Обобщенные |
| д.Верхний Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| с. Новомариинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| п. Орехово | 2 | 1 р. в кварт. | 8 | - |  | - | - |  | - | 8 |
| д. Туендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| с. Березовка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Городок | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Калмаки | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| с. Куяново | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Кульдорск | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Лилленгофка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| с. Малиновка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д.Уйданово | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| итого: | 13 |  | 52 | - |  | - | - |  | - | 52 |
| Неорганические |
| д.Верхний Куендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| с. Новомариинка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| п. Орехово | 2 | 1 р. в год | 2 | - |  | - |  |  |  | 2 |
| д. Туендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| с. Березовка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Городок | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Калмаки | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| с. Куяново | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Кульдорск | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Лилленгофка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| с. Малиновка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д.Уйданово | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| итого: | 13 |  | 13 | - |  | - |  |  |  | 13 |
| Радиологические |
| д.Верхний Куендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| с. Новомариинка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| п. Орехово | 2 | 1 р. в год | 2 | - |  | - | - |  | - | 2 |
| д. Туендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| с. Березовка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Городок | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Калмаки | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| с. Куяново | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Кульдорск | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Лилленгофка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| с. Малиновка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д.Уйданово | 1 | 1 р. в год | 3 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| итого: | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |

Календарный график отбора проб и проведения их исследования приведен в приложении 1.